## Slide 1: Tier-3 para CMS (LHC)
Grupo de Física Experimental de Altas Energías
Isidro González Caballero
[3ª Jornada C3]
27 de Junio de 2024
PID2020-113341RB-I00 grant funded by:

## Slide 2: LHC, CMS y (Peter) Higgs
Lago Leman
LHC - Large Hadron Collider
Gran Colisionador de Hadrones
Ginebra
CERN
CMS
Aeropuerto

## Slide 3: El problema físico
La aguja en el pajar (más bien en centenares de pajares)
40 M de colisiones por segundo
  Hay que filtrarlas hasta 1-2 kHz (trigger)
  Granjas de GPUs
50 – 200 interacciones simultáneas (pile-up)
  Hay que separar la colisión principal de las demás
Actividades intensivas en CPU y I/O:
  Simulación: Millardos de colisiones de centenares de procesos distintos
  Reconstrucción: CPU + IO demanding
  Análisis de datos
Trivial parallelization: Cada colisión se trata de manera independiente

## Slide 4: ¿Para qué? ¿Para quién?
Últimas fases del proceso de análisis de datos en HEP:
   Input: por análisis (4-5 análisis activos + 4-5 legacy)
   Output: por análisis
  Filtrado de datos (skimming), aligeramiento de datos (slimming), selección con técnicas de ML/DL,…
Tareas de operación del experimento, validación y certificación de datos
Desarrollo de software para la aplicación (DQM, offline & online SW, …)
Grupo formado por 15 miembros activos:
  + colaboraciones ocasionales con usuarios de otras instituciones
  + colaboración ocasional con grupos de U.O.
  + TFGs, TFMs,….
ERC Starting Grant 1.5 M€ PID2020-113341RB-I00 359 k€

## Slide 5: Cálculo
El Run-3 del LHC ya está aquí
  Procesando aún datos de Run-2 pre-procesados (menos CPU)
  Picos asociados a finalización de análisis y preparación para conferencias
Utilización más intensiva esperada a partir de otoño 2023
Nodo | Thr. | RAM | Modelo
gae034 | 112 | 256 GB | Dell PowerEdge R650
gae033 | 112 | 256 GB | Dell PowerEdge R650
gae032 | 88 | 196 GB | Dell PowerEdge R640
gae010 | 96 | 196 GB | Dell PowerEdge R640
gae030 | 64 | 132 GB | HP DL 360 Gen9
gae031 | 64 | 132 GB | HP DL 360 Gen9
gae009 | 32 | 80 GB | HP DL 360 Gen9
Total | 568 | 1.2 TB | 
HW heterogéneo  Adquisición con distintos proyectos a lo largo de los años
Acceso a través de SLURM desde Uis
Migrando de CC7 a AL9 (delicado)
  Contenedores (singularity) para workflows CC7

## Slide 6: Almacenamiento:
Usuarios [4 TB]
  Común (NFS) en todos los servidores y desktops
VM [2TB]
   Para máquinas virtuales (visible desde 2 nodos)
data [80 TB reales]: XFS + LVM
  RW por NFS a través de un solo nodo
  RO por fibra en nodos de cálculo
  HUS 110
Lustre [~130 TB reales]
  Parallel cluster FS
  Acceso 10 GbE desde nodos de cálculo
  Distribuido entre HUS 110 y nuevo servidor
  Permite añadir nuevo espacio de manera “sencilla”
  Buen rendimiento
Operando bien (HW descatalogado)
Espacios lógicos
Muy eficiente
Pbs. de estabilidad
Flexible, ampliable
Eficiencia en estudio
Modelo | U | Cap | RAW | Real
HUS 110 | 6U | 144 TB | 128 TB | 96 TB
AMS 2300 | 13U | 120 TB | 107 TB | 87 TB
 | 18U | 264 TB | 235 TB | 183 TB
Legacy…
Servidor Dell PowerEdge RS650xs (1U)
  2 × Intel Xeon Silver 4310 (12 cores)
  256 GB DDR4
  Network: 2 x 10 Gb
Bandeja Dell Storage MD 1400 (2U)
  3 × 18 TB SAS 12Gbps 7l2K  54 TB
  8 × 1.92 TB SSD SAS 12 Gbps  ~15 TB
  ~70 TB Raw
Nuevo

## Slide 7: Red
Fibra para parte de los datos (LVM +XFS)
Ethernet Gbps para otros datos (escritura NFS, acceso) con bonding (4x y 3x)
  Salida a exterior (limitante)
Ethernet Gbps para gestión
Tarjetas de red 10 GbE en todos los servidores de cálculo
Switch 10 GbE HPE Aruba 1960
  12 x 10Gb Base-T – 10 ocupados
  4 x 10 Gigabit SFP+
  Salida al exterior: pendientes de recibir transceptor SFP+
  Conseguimos saturar el ancho de banda interno
  Valorando migración a 25 GbE

## Slide 8: Servicios
Plétora de servicios instalados, muchos virtualizados en gaeVM (KVM)
+ algunos replicados en labo local (con fail over)
FreeIPA: Autenticación centralizada
SLURM: Sistema de colas
CVMFS: FS remoto para el software de la colaboración
FroNTiER: Proxy Squid para CVMFS y DB calibración
Apache: Servidor web para compartir información, wiki, ganglia, …
NFS: Espacio de usuarios y data (RW)
LUSTRE: Cluster FS
Nodo | Usage | Thr | RAM | Modelo
Gaelustre01 | Lustre MDT, OST | 48 | 256 GB | Dell PowerEdge RS650x
Gaelustreost1 | Lustre OST | 32 | 64 GB | HP DL 360p Gen8
Gaelustreost2 | Lustre OST | 32 | 64 GB | HP DL 360p Gen8
gaeVM | VMs | 32 | 64 GB | HP DL 360p Gen8
gaeNFS | Storage | 32 | 64 GB | HP DL 360p Gen8

## Slide 9: Previsiones y deseos
Cálculo:
  2 servidores: + 250 hilos
  Explorar aceleradores, FPGAs y sistemas híbridos (ver charla Álvaro Correal)
    Ej: producción de MC (ongoing)
Almacenamiento:
  Nuevo servidor con ~100 TB
  Implementar HSM en Lustre
Servicios:
  Migración a AL9
  ELK ,Ganglia  Grafana + Prometheus, …
Red:
  ¿Red interna a 25 GbE ?
  Mejorar conectividad exterior (rediris):
    El Run-3 del LHC implica transferencias de grandes volúmenes de datos (~500 TB)
    La tecnología GRID AAA (Any Data, Anytime, Anywhere) permite procesar datos en centros de datos remotos si el ancho de banda es suficiente.
    Modelos Tier-3 diskless (ya usados en EEUU, Italia,…)  Ahorro en almacenamiento
Otros:
  Analysis facility?
Main driving force: Datos del LHC